## Slide 1
Mr. MEGNAFI Hicham (ESSA-Tlemcen)
Travaux pratique N°3
breadbord
Schéma électronique
  Application N°2 : Commander le délai de clignotement des LEDs par bouton

## Slide 2
Mr. MEGNAFI Hicham (ESSA-Tlemcen)
Travaux pratique N°3
Schéma électronique
  Application N°2 : Commander le délai de clignotement des LEDs par bouton
int bouton_poussoir1 = 8;
int nEtatLast_p1 = 0;
int LED_Rouge,i;
int NB_LED = 8;
int PIN_1stLED = 40;
int Delta_T = 100;
void setup() {
Serial.begin(9600);
// Initialisation des LEDs
for(i=PIN_1stLED;i<PIN_1stLED+NB_LED;i++){
pinMode(i,OUTPUT);
digitalWrite(i,HIGH);
}
LED_Rouge = PIN_1stLED;
// Initialisation des boutons poussoirs
pinMode(bouton_poussoir1,INPUT);
compt =0;
}
void loop() {
nEtatLast_p1 = 0;
if (digitalRead(bouton_poussoir1)==0){ nEtatLast_p1 = 1;
delay(1); }
if (nEtatLast_p1==1) Delta_T = Delta_T+100;
if (Delta_T < 100 || Delta_T >1000) Delta_T = 100;
digitalWrite(LED_Rouge,LOW);
delay(Delta_T);
digitalWrite(LED_Rouge,HIGH);
LED_Rouge = LED_Rouge+1;
if (LED_Rouge>(PIN_1stLED+NB_LED)) LED_Rouge = 40;
Serial.print("Delta_T is ");
Serial.println(Delta_T);
}